Załącznik

do decyzji Burmistrza Nowego z dnia 5 lipca 2007 roku

IKS/7624/02.3/07

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci wodociągowej na terenach wiejskich, które w znacznej części nie posiadają jeszcze sieci wodociągowej.

Realizacja obiektu przebiegać będzie sukcesywnie od włączenia się do końcówek sieci wodociągowej wybudowanej w poprzednich zadaniach. Prowadzenie przewodów zaprojektowano wzdłuż drogi krajowej nr 1, drogi powiatowej oraz dróg gminnych z włączeniem istniejących budynków do sieci wodociągowej.

Zaprojektowano sieć o łącznej długości 18112,0 mb oraz około 160 przyłączy o łącznej długości 4209,5 mb. Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PVC Ø 110, 90 i 63 mm a przyłącza 32 mm wraz z niezbędną armaturą.

Zasilanie sieci wymagać będzie budowy dwóch hydroforni strefowych ( w m. Kończyce i Morgi ).

Przewody wodociągowe zostaną ułożone w wykopie zapewniając przykrycie od wierzchu rury gruntem 1,6 m. W miejscach nie spełniających w/w warunku przewód będzie ocieplony od głębokości 30 cm warstwą żużla przykrytego 2 x papą na lepiku.