Biuro Projektów Wodnych Melioracji i In¿ynierii Œrodowiska „BIPROWODMEL” Spó³ka z o.o. 

ul. D¹browskiego 138, 60-577 Poznañ 

 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIÊWZIÊCIA 

ZA£¥CZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŒRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH 

 

 

 

 

 

Obiekt: „Gminna Spó³ka Wodna – melioracje szczegó³owe we wsi Morgi” 

 

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych we W³oc³awku 
Rejonowy Oddzia³ w Bydgoszczy 

ul. Paderewskiego 26, 

85-197 Bydgoszcz, 

tel. (052) 322-70-99, fax. (052) 322-48-75 

 

 

 

Lokalizacja: wieœ: Morgi, gm.: Nowe, powiat: œwiecki, 

woj.: Kujawsko-Pomorskie 

 

 

 

 

Opracowa³: mgr in¿. Krzysztof Paszczak 

Opracowa³a: mgr Monika Zgrabczyñska 

Opracowa³: mgr in¿. Leszek JóŸwiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznañ, marzec 2011 roku 



SPIS TREŒCI 

 

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiêwziêcia 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoœci, obiektów budowlanych, dotychczasowy sposób ich 

 wykorzystania, pokrycie szat¹ roœlinn¹ 

2.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoœci 

2.2. Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomoœci 

2.3. Pokrycie szat¹ roœlinn¹ 

2.4. Warunki gruntowo – wodne 

3. Rodzaj technologii 

4. Ewentualne warianty przedsiêwziêcia 

5. Przewidywana iloœæ wykorzystywanej wody i innych surowców, materia³ów, paliw i energii 

6. Rozwi¹zania chroni¹ce œrodowisko 

7. Rodzaje i przewidywane iloœci wprowadzanych do œrodowiska substancji lub energii przy 

 zastosowaniach chroni¹cych œrodowisko 

8. Transgraniczne oddzia³ywanie na œrodowisko 

9. Obszary podlegaj¹ce ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody znajduj¹ce siê w zasiêgu 

 znacz¹cego oddzia³ywania przedsiêwziêcia 

 

 ZA£¥CZNIKI 

Za³.1. – mapa pogl¹dowa w skali 1:10 000 

Za³.2. – mapa ewidencyjna w skali 1: 5 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIÊWZIÊCIA 

Przygotowana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. 

o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa 
w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

 

 

 

 

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiêwziêcia 

Przedmiotem planowanego przedsiêwziêcia jest odprowadzenie nadmiaru wód w 
czasie obfitych opadów jak i roztopów wiosennych, oraz nawodnienie terenów w okresie 
suszy za pomoc¹ sieci melioracyjnej. Zabiegi melioracyjne prowadzone bêd¹ na terenie oœmiu 
dzia³ek, nale¿¹cych do jednego w³aœciciela w miejscowoœci Morgi w gminie Nowe przez 
obudowê istniej¹cej sieci odwadniaj¹co-nawadniaj¹cej. 

Inwestorem jest Kujawsko-Pomorski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych we 
W³oc³awku Rejonowy Oddzia³ w Bydgoszczy ul. Paderewskiego 26, 85-197 Bydgoszcz, tel. 
(052) 322-70-99, fax. (052) 322-48-75. Projekt opracowuje Biuro Projektów Wodnych 
Melioracji i In¿ynierii Œrodowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w Poznaniu, 60-577 
Poznañ ul. D¹browskiego 138. 

Planowane przedsiêwziêcie inwestycyjne, obejmuje: 

. obudowê sieci rowów odwadniaj¹co-nawadniaj¹cych; 
. odbudowê przepustu z zastawk¹ 
. odbudowê przepustów na rowach. 


Ogó³em do odwodnienia wnioskowane jest osiem dzia³ek ewidencyjnych o nr 316/1, 
316/2, 317/1, 319/1, 321/1,329/1, 329/2 i 330/1 nale¿¹ce do jednego w³aœciciela o 
powierzchni do zmeliorowania równej 13,11 ha. 

W zasiêgu oddzia³ywania planowanej inwestycji (za³. 2) znajd¹ siê dzia³ki oznaczone 
numerami ewidencyjnymi, które zestawiono w tabeli poni¿ej: 

 

Tab.1 Wykaz dzia³ek w obrêbie inwestycji 

Lp. 

Nr dzia³ki 

Imiê i nazwisko w³aœciciela lub 
u¿ytkownika 

Adres w³aœciciela lub u¿ytkownika 

1 

2 

3 

4 

1 

316/1 

Krupa Karol 

Krupa Renata 

103, 86-170 Tryl 

2 

316/2 

3 

317/1 

4 

319/1 

5 

321/1 

6 

329/1 

7 

329/2 

8 

330/1 



 



Zgodnie § 3, ust. 1, pkt. 88, rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 213 poz. 1397) nale¿y okreœliæ rodzaj oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko. 

Planowana inwestycja polegaj¹ca na wykonaniu obudowy sieci rowów 
melioracyjnych o ³¹cznej d³ugoœci 1850m, na obszarze 13,11 ha gruntów ornych, oraz 
przepustu z zastawk¹, jest przedsiêwziêciem mog¹cym potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na 
œrodowisko, dla których mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu 
przedsiêwziêcia na œrodowisko. 

 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoœci, obiektów budowlanych, dotychczasowy 
sposób ich wykorzystania, pokrycie szat¹ roœlinn¹ 

 

2.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoœci 

. Ca³kowita powierzchnia odwodnienia terenu objêtego projektem wyniesie 13,11 ha 
. Przybli¿ona powierzchnia projektowanych rowów do odbudowy o d³ugoœci ok. 1850m 
to ok. 3330m2 


 

2.2. Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomoœci 

Teren wyznaczony do melioracji by³ w przesz³oœci odwadniany za pomoc¹ sieci 
rowów odwadniaj¹co-nawadniaj¹cych. Z terenem tym granicz¹ dzia³ki, które wczeœniej 
równie¿ by³y meliorowane t¹ sam¹ metod¹. Odbiornikiem nadmiaru wód, jak i Ÿród³em wody 
do nawodnieñ bêdzie, tak ja do tej pory rzeka M¹tawa. Regulacja iloœci wody w rowach 
bêdzie siê odbywa³a za pomoc¹ przepustu z zastawk¹ przy wylocie do rzeki. 

 

2.3. Pokrycie szat¹ roœlinn¹ 

Grunty, na których bêdzie przeprowadzona projektowana inwestycja s¹ gruntami 
wykorzystywanymi rolniczo, w zwi¹zku z czym nie przewiduje siê wycinki drzew lub 
krzewów. 

 

2.4. Warunki gruntowo – wodne 

Grunty, na których bêdzie przeprowadzona projektowana inwestycja nie s¹ gruntami 
o urozmaiconej rzeŸbie powierzchni terenu. Wystêpuje tu ma³e zró¿nicowanie budowy profilu 
glebowego. Wyznaczono jeden kontur glebowy na ca³ym terenie. 

Gleby te wymagaj¹ odwodnienia. Ska³¹ macierzyst¹ dla utworów glebowych na tym 
terenie s¹ mady rzeczne. S¹ one uci¹¿liwe w uprawie, ze wzglêdu na ich w³aœciwoœci zale¿ne 
od stopnia ich uwilgotnienia. Wierzchni¹ warstwê, o mi¹¿szoœci 30cm stanowi glina œrednia 
pylasta. Jest ona podatna na pêcznienie podczas nadmiernego uwodnienia. Staje siê wtedy 
trudna w uprawie ze wzglêdu na zwiêkszone w³aœciwoœci lepkie. Powoduje to koniecznoœæ 
sprawnego i szybkiego odwonienia tych terenów. 

Gleby te wymagaj¹ tak¿e nawodnienia w okresach posusznych. Podczas okresów 
nadmiernego niedoboru wody wierzchnia warstwa ulega zbrylenia i stwardnieniu. Powoduje 
to miêdzy innymi ograniczenie przepuszczalnoœci wód opadowych, jak i problemy z 
prowadzeniem prac polowych. 

Dla gleb wystêpuj¹cych na terenie inwestycji, oraz ze wzglêdu na zawartoœæ tlenków 



¿elaza wyliczono teoretyczn¹ rozstawê drenów wynosz¹c¹ 10,3m. Przy tego rodzaju 
zwiêz³ych glebach nale¿a³oby zastosowaæ do zasypania drenów utwory przepuszczalne np. 
¿wir, co w znacz¹cy sposób zwiêkszy³o by koszt jej wykonania i uczyni³o przedsiêwziêcie 
nieefektywne. Niekorzystnym czynnikiem jest równie¿ brak naturalnych spadków 
powierzchni terenu. Te dwa czynniki niejako decyduj¹, o nie zastosowaniu sieci drenów na 
tym obszarze. 

Potencjalna przydatnoœæ tych gleb jest bardzo wysoka. Jednak ze wzglêdu na 
nieuregulowane stosunki wodno powietrzne, nie mog¹ byæ one jednak w pe³ni wykorzystane. 

 

3. Rodzaj technologii 

Roboty melioracyjne polegaj¹ce na odbudowie rowów odwadniaj¹co-
nawadniaj¹cych zostan¹ wykonane przy u¿yciu sprzêtu mechanicznego oraz czêœciowo 
rêcznie z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na terenie objêtym inwestycj¹. Odbudowa bêdzie 
polegaæ na niewielkim pog³êbieniu rowów i nadaniu im odpowiedniego spadku oraz 
zabezpieczeniu stopy skarp p³otkiem faszynowym. 

Przyjêto, ¿e ok. 50% wydobytego gruntu zostanie wykorzystane na terenie 
prowadzenia robót, a pozosta³a czêœæ (warstwa humusu) do powinna byæ przekazana do 
wykorzystania rolniczego. 

Roboty ziemne zostan¹ wykonane przy u¿yciu sprzêtu mechanicznego. Nadmiar 
gruntu powinien zostaæ odpowiednio zagospodarowany na obszarze gminy lub powiatu. 

Budowa elementów konstrukcyjnych i umocnieñ betonowych projektowanego do 
wykonania typowego przepustu melioracyjnego z zastawk¹, prowadzona bêdzie tradycyjn¹ 
metod¹ betonowania na mokro z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych dowo¿onych 
na miejsce wbudowania. Przewiduje siê, ¿e beton zostanie wykonany na miejscu prowadzenia 
robót. 

Formowanie nasypów, roboty wykoñczeniowe (plantowanie skarp rowu i terenu) 
zostan¹ wykonane mechanicznie i rêcznie. 

 

4. Ewentualne warianty przedsiêwziêcia 

W ramach planowanego przedsiêwziêcia rozwa¿ano nastêpuj¹ce warianty 
techniczne: 

Realizacja przedsiêwziêcia w przyjêtym wariancie, ma na celu zarówno optymalne 
rozwi¹zania techniczne, jak i zminimalizowanie negatywnego oddzia³ywania obiektu na 
tereny przyleg³e. 

 

. Wariant 0 


Wariant zerowy jest wariantem, który zak³ada brak prac budowlanych na tym 
terenie, czyli zostawienie dzia³ek rolnych w stanie obecnym. Ze wzglêdu na koniecznoœæ 
odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i roztopowych, oraz nawodnienia tych terenów w 
okresach suchych, co umo¿liwi bardziej efektywne wykorzystanie tych gruntów do celów 
rolniczych a tak¿e wi¹¿e siê to z ograniczeniem strat finansowych ich u¿ytkowników, wariant 
zerowy zosta³ odrzucony ze wzglêdów ekonomicznych. Konieczne s¹ zabiegi melioracyjne, 
które spowoduj¹ poprawê stosunków wodnych na obszarze inwestycji. 

 



. Wariant I – sieæ drenarska 


Wariant ten przewiduje wykonanie sieci drenarskiej (budowa na tym terenie s¹czków 
i zbieraczy). System taki odprowadzi nadmiar wody opadowej lub roztopowej, oraz obni¿y 
poziom wód gruntowych. Mankamentem projektowania takiej sieci by³aby jej niska 
sprawnoœæ w istniej¹cych warunkach gruntowych, przy jednoczesnym odprowadzeniu i 
nawadnianiu obszaru inwestycji. Zwi¹zane jest to z geologiczn¹ budow¹ terenu inwestycji 
g³ównie z utworów mad rzecznych z du¿¹ zawartoœci¹ tlenków ¿elaza, które ewidentnie 
ograniczaj¹ sprawnoœæ zastosowanego ewentualnie systemu drenów. Istniej¹ca na tym terenie 
sieæ rowów melioracyjnych wymaga³aby znacznej modernizacji pod kontem budowy sieci 
drenarskiej. Ze wzglêdów na prowadzenie inwestycji na obszarze chronionym, co sugeruje 
ograniczenie prac do minimum, oraz na wysokie koszty budowy drena¿u zrezygnowano z 
wariantu zastosowania drenarskiej sieci odwadniaj¹co nawadniaj¹cej. 

 

. Wariant II – sieæ rowów melioracyjnych 


Wariant ten przewiduje odbudowe istniej¹cych sieci rowów melioracyjnych. Jest to 
sieæ, która odprowadza nadmiar wody opadowej lub roztopowej, wykorzystuj¹c sp³yw 
powierzchniowy i mo¿e byæ tak¿e wykorzystana do celów nawodnieniowych. System ten 
przy uwzglêdnieniu istniej¹cej infrastruktury melioracyjnej, oraz budowy geologicznej jest 
najskuteczniejszy i najbardziej ekonomiczny. Na istniej¹cej sieci rowów jest zlokalizowany 
przepust z zastawk¹, która wymaga odbudowy. 

 

W zwi¹zku z ukszta³towaniem powierzchni terenu, jego geologiczn¹ budow¹ oraz 
faktem, ¿e grunty te wykorzystywane s¹ jako u¿ytki zielone przyjêto najkorzystniejszy z 
wariantów, czyli obudowê istniej¹cej sieci rowów melioracyjnych. Rozwi¹zanie to polegaj¹ce 
na odpowiednim przeg³êbieniu i wyprofilowaniu spadku dna istniej¹cych elementów systemu 
odwadniaj¹co-nawadniaj¹cego bêdzie najbardziej skuteczne i ekonomicznie uzasadnione. 
Zastosowanie drena¿u o rozstawie obliczeniowej ok. 10,3m by³oby w tym przypadku 
skomplikowane, oraz podnios³o by koszty ca³ej inwestycji. Ze wzglêdów na to i¿ teren 
inwestycji po³o¿ony jest na obszarze chronionym, nie przewiduje siê nadmiernej ingerencji 
technologicznej na tym terenie ze wzglêdów œrodowiskowych. 

 

5. Przewidywana iloœæ wykorzystywanej wody i innych surowców, materia³ów, paliw i 
energii 

Na etapie budowy przewiduje siê zu¿ycie wody, energii elektrycznej, paliw 
silnikowych, stali, betonu, materia³ów sypkich (¿wir, piasek), itp. w iloœci niezbêdnej do 
wykonania prac budowlanych. Zu¿ycie to bêdzie wynikaæ m.in. z: 

. pracy pomp (pompy powierzchniowe); 
. pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów mechanicznych; 
. wykonania podsypek na sucho; 
. odbudowa sieci rowów melioracyjnych; 
. odbudowa istniej¹cych przepustów; 
. wykonania umocnieñ (opasek lub p³otków faszynowych, umocnieñ dna z narzutu 
kamiennego oraz ubezpieczeñ skarp rowu darnin¹ na p³ask oraz obsiew mieszank¹ traw). 




6. Rozwi¹zania chroni¹ce œrodowisko 

Ze wzglêdu na rodzaj i skalê przedsiêwziêcia nie bêdzie ono znacz¹co oddzia³ywaæ 
na otaczaj¹ce œrodowisko. Mog¹ce wyst¹piæ oddzia³ywania na etapie budowy zostan¹ 
zminimalizowane poprzez zastosowanie nastêpuj¹cych rozwi¹zañ technicznych 
i organizacyjnych: 

. na terenie obiektu nie przewiduje siê lokalizacji sta³ych urz¹dzeñ wodno-
kanalizacyjnych. Na czas budowy wykonawca robót zapewni pracownikom, przenoœne 
sanitariaty typu Toy Toy z ekologicznymi pojemnikami na nieczystoœci p³ynne 
. elementy projektowanej sieci drenarskiej (s¹czki i zbieracze wykonane z rur PVC) 
zostan¹ dowiezione na plac budowy w postaci gotowej do monta¿u. 
. elementy betonowe systemu drenarskiego tj. wyloty i studnie melioracyjne bêd¹ 
dowiedzione w postaci gotowych prefabrykatów 
. powstaj¹ce w trakcie prac odpady bêd¹ magazynowane w specjalnych wydzielonych do 
tego miejscach, a nastêpnie przekazane odbiorcom posiadaj¹cym stosowne pozwolenia 
do powtórnego wykorzystania lub utylizacji 
. wykonawca jest zobowi¹zany do zachowania odpowiednich œrodków ostro¿noœci 
polegaj¹cych na zabezpieczeniu terenu przed przedostaniem siê ewentualnych œrodków 
chemicznych do ziemi 
. praca robotników bêd¹ wykonywane tylko w porze dziennej 
. ruch maszyn i sk³adowanie materia³ów bêdzie siê odbywa³ wy³¹cznie w granicach 
. ewentualne prace zwi¹zane z wycink¹ drzew i krzewów oraz odmulenia rowu 
melioracyjnego powinny byæ wykonane poza sezonem lêgowym i wegetacyjnym 
. umocnienie stopy skarp oraz rowu zostanie wykonane z materia³ów biologicznie 
obojêtnych (faszyny, drewno, kamieñ, humus, obsiew mieszank¹ traw) 


 

7. Rodzaje i przewidywane iloœci wprowadzanych do œrodowiska substancji lub energii 
przy zastosowaniach chroni¹cych œrodowisko 

Iloœci wprowadzanych do œrodowiska substancji lub energii bêd¹ zwi¹zane tylko 
realizacja prac budowlanych na etapie realizacji lub ewentualnej likwidacji inwestycji, której 
jednak nie przewiduje siê. 

Etap budowy bêdzie charakteryzowa³ siê typowymi uci¹¿liwoœciami: 

. zwiêkszonym poziomem ha³asu na skutek pracy urz¹dzeñ technicznych (koparki, 
spycharki, ubijarki, pilarki, itp.), a tak¿e na skutek transportu wewnêtrznego i 
zewnêtrznego. Uci¹¿liwoœci z tym zwi¹zane bêd¹ mia³y jednak charakter krótkotrwa³y i 
zwi¹zane bêd¹ jedynie z najbli¿szym, niezamieszka³ym (500m), rejonem inwestycji. 
Prace, jako Ÿród³o ha³asu, bêd¹ wykonywane tylko w porze dziennej. 
. zwiêkszon¹ emisj¹ zanieczyszczeñ do atmosfery wynikaj¹c¹ z powstawaniem py³ów w 
zwi¹zku z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych, 
ciêciem materia³ów i transportem. Nast¹pi tak¿e zwiêkszone zanieczyszczenie atmosfery 
spalinami z maszyn i urz¹dzeñ pracuj¹cych na budowie. Emisja ta ma charakter 
miejscowy i okresowy i ustanie ca³kowicie po zakoñczeniu budowy. 
. powstawaniem odpadów charakterystycznych dla prowadzenia robót ziemnych i 
budowlanych. Do odpadów powstaj¹cych na tym etapie zaliczyæ mo¿na: nadmiar gruntu 




z urobku, drewna oraz innych materia³ów budowlanych. Powsta³e w efekcie wycinki 
drzew i krzewów (zgodnie z wykazem inwentaryzacji dendrologicznej) drewno zostanie 
zagospodarowane przez w³aœcicieli nieruchomoœci. 


 

Na etapie budowy wytwórc¹ powstaj¹cych odpadów bêdzie firma budowlana 
wykonuj¹ca prace. Do niej bêdzie nale¿a³o odpowiednie ich zagospodarowanie. 

Rodzaj odpadów 

Kod 

Szacowana 
iloœæ Mg/rok 

Niesegregowane odpady komunalne 

20 03 01 

0,04 

Syntetyczne oleje silnikowe, przek³adniowe i smarowe 

13 02 06 

0,02 

Syntetyczne oleje hydrauliczne 

13 01 11 

0,02 

Sorbenty, materia³y filtracyjne (w tym filtry olejowe), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, œcierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

15 02 02 

0,01 

Gleba i ziemia z wykopów i odmulania 

20 02 02 

15 

Drewno 

17 02 01 

0,1 



 

Pozosta³e odpady zwi¹zane z eksploatacj¹ i obs³ug¹ urz¹dzeñ technicznych (maszyn 
budowlanych) winny byæ odbierane przez serwis dokonuj¹cy naprawy sprzêtu. 

Nadmiar gruntu (a przede wszystkim humus) zostanie przemieszczony w miejsca 
niedoboru mas ziemnych oraz wbudowany w miejsca zani¿eñ terenowych lub wywieziony na 
sk³adowisko przeznaczone na tego typu materia³y. 

Po zakoñczeniu robót budowlano-monta¿owych, teren objêty inwestycj¹ zostanie 
przywrócony do stanu u¿ytkowego, oraz zagospodarowany zgodnie z pierwotn¹ funkcj¹ 
(u¿ytki zielone). 

 

8. Transgraniczne oddzia³ywanie na œrodowisko 

Projektowane przedsiêwziêcie nie spowoduje powstania transgranicznego 
oddzia³ywania na œrodowisko. 

 

9. Obszary podlegaj¹ce ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody znajduj¹ce 
siê w zasiêgu znacz¹cego oddzia³ywania przedsiêwziêcia 

Obszar inwestycji pn. „Melioracje szczegó³owe we wsi Morgi”, jest po³o¿ony w 
granicach obszaru Natura 2000 PLB040003 Dolina Dolnej Wis³y. 

Jest to tak¿e teren Zespo³u Parków Krajobrazowych Che³miñskiego i 
Nadwiœlañskiego. 

Teren planowanego przedsiêwziêcia by³ w przesz³oœci meliorowany. Inwestycja 
zak³ada jedynie odbudowê istniej¹cej sieci rowów melioracyjnych oraz budowê lub 
przebudowê przepustów na tych rowach. 

Przedsiêwziêcie ograniczy siê do dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie sprawnoœci 
systemu co umo¿liwi wykorzystanie tego terenu do celów rolniczych. 

Przewidywanym oddzia³ywaniem inwestycji na tamtejsze œrodowisko bêdzie zrzut 
wody eksploatacyjnej i pobór wód nawadniaj¹cych z rzeki M¹tawa, która jest lewostronnym 
dop³ywem rzeki Wis³y.